| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD |
| --- |
| 1.1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO |
| Nombre comercial: | DESINCRUSTANTE |
| Composición química: | Contiene ácidos inorgánicos y tensoactivos |
| 1.2.- USOS DE LA SUSTANCIA O PREPARADO | Producto limpiador desincrustante de superficies, paredes y suelos de piscinas. |
| 1.3.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA | ARAGONESAS-DELSA Paseo de Recoletos 27 28004-MADRID Tel: 91-5853800 Fax: 91-5852300 |
| 1.4.- TELÉFONO DE EMERGENCIA | Tel: 93-8492833 Fax: 93-8496628 |

| 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES |
| --- |
| Composición del producto | Nº CAS | Nº EINECS | % p/p | Clasificación del peligro | Frases de riesgo |
| Ácido clorhídrico | 7647-01-0 | 231-595-7 | 15-23 | Irritante | R 36/37/38 |
| Acidos inorgánicos | -- | -- | 1-5 | Irritante | R 36/38-52/53 |

| 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |
| --- |
| Peligros para las personas: | Puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. |
| Peligros para el medio ambiente: | Es nocivo para la vida acuática. |

| 4. PRIMEROS AUXILIOS |
| --- |
| CLASE DE RIESGO | ACCIONES A EFECTUAR |
| Contacto con la piel | Quitar la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y si es necesario acudir al médico. |
| Contacto con los ojos | Lavarlos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo y acudir inmediatamente a un médico. |
| Ingestión | Si el paciente está consciente darle a beber abundante agua. No provocar el vómito. Acudir al médico inmediatamente. |
| Inhalación | Si el paciente está consciente darle a beber abundante agua. No provocar el vómito. Acudir al médico inmediatamente. |

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción adecuados: El producto no es combustible. En caso de incendio en la zona, por lo que al producto respecta, puede usarse cualquier agente de extinción. Enfriar los envases rociándolos con agua, ya que el calentamiento provoca un aumento de presión. Agentes de extinción que no deben usarse: N.A. Riesgos especiales que resulten de la exposición a los productos de combustión o gases producidos: Vapores corrosivos de ácido clorhídrico se generan cuando el producto se calienta. Equipo de protección especial para el personal de lucha contraincendios: Equipo de protección adecuado contra gases ácidos. Utilizar el equipo de respiración autónoma.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de precaución relativas a personas: Despejar la zona del personal no necesario. Evitar el contacto del producto con superficies metálicas. Alejar toda fuente de calor. Dispersar los gases o vapores con agua pulverizada.Ver sección nº 8. Medidas de protección ambiental: Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales ya que podría rebajar el pH por debajo de los límites permitidos. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, alcantarillas, etc., se avisará a las autoridades de protección civil. Métodos de limpieza: Utilizar un absorbente; luego recogerlo y guardarlo en envase no metálico, para su destrucción. (Ver secc. 13). Posteriormente se neutralizará la zona con una suspensión de cal en una gran cantidad de agua y finalmente se lavará la zona con agua abundante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1.- Manipulación: No utilizar nunca utensilios o recipientes metálicos, ya que son atacados por el líquido. Usar materiales plásticos (polietileno, polipropileno), vidrio, etc. Abrir los envases con precaución, en lugar ventilado y utilizar protección especial durante la manipulación. (Ver sección nº 8). 7.2.- Almacenamiento: Mantenerlo en sitio fresco y seco, en su envase original, lejos del calor y de los productos químicos en general, especialmente los oxidantes, los que contienen cloro y las bases fuertes. 7.3.- Usos especificos En el uso en el tratamiento como limpiador desincrustante de piscina, no debe ser mezclado en el mismo recipiente con otros productos que deban añadirse a la misma, ya que pueden reaccionar entre si violentamente.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1.- Valores límites de la exposición:

Límites de exposición: TLV-TWA: 5 ppm ó 7,5 mg/m3.

8.2.- Control de la exposición:

8.2.1.- Controles de la exposición profesional Comno medida general para la protección se aconseja una adecuada ventilación, especialmente en los locales cerrados. Disponer de duchas y equipo lavaojos En particular, además, se recomiendan las siguientes medidas de protección personal:

8.2.1.1. -Protección respiratoria:

En caso de formación de vapores o gases utilizar mascarilla protectora de nariz y boca Si hay exposición intensa a vapores o gases se utilizará máscara con filtro de protección respiratoria contra gases ácidos.

8.2.1.2.- Protección manos:

Guantes de PVC , caucho, etc..

8.2.1.3.- Protección ojos:

Gafas de seguridad con protección lateral.

8.2.1.4.- Protección cutánea:

Ropa apropiada para la protección del cuerpo. 8.2.2.- Controles de la exposición del medio ambiente Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

| 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| --- |
| 9.1.- INFORMACION GENERAL Aspecto: | Líquido de color rojo o naranja |
| Olor: | Picante |
| 9.2.- INFORMACION EN RELACION CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| pH ( solución acuosa 1 %): Punto/intervalo de ebullición: | 1 Aprox. 107ºC. |
| Punto de inflamación: Inflamabilidad: | N.A. No inflamable. |
| Propiedades explosivas: | Producto NO clasificado como explosivo. |
| Propiedades comburentes: Presión de vapor: | Producto NO clasificado como comburente N.D. |
| Densidad : | Aprox. 1,09-1,11 g/cm3 |
| Solubilidad en agua a 20ºC: Coeficiente de reparto n- octanol/agua: Viscosidad: Densidad de vapor: Velocidad de evaporación: 9.3.- OTROS DATOS Temperatura de fusión | Completa. N.D. N.A. N.D. N.D. N.D. |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable : Inestable :

10.1.- Condiciones a evitar:

Evitar el calor y la luz solar directa, que tienden a descomponerlo, con aumento de la presión en los envases.

10.2.- Materias a evitar:

No mezclar en el mismo recipiente con otros productos para el tratamiento de agua de la piscina. Su adición a la misma debe hacerse por separado Evitar el contacto con otros productos químicos, en especial los productos alcalinos, clorados, oxidantes, carbonatos. Evitar asimismo el contacto con metales.

10.3.- Productos de descomposición peligrosos:

Al reaccionar con productos clorados y oxidantes puede desprender cloro. Con metales desprende hidrógeno (inflamable), reacciona violentamente con álcalis, etc.

| 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS |
| --- |
| SÍNTOMAS Y EFECTOS |  |
| Contacto con la piel | Irritación, dolor, úlcera. |
| Contacto con los ojos | Enrojecimiento, dolor, visión borrosa. Puede causar lesiones graves. |
| Ingestión | Quemaduras en boca , garganta, esófago y estómago, con posibles hemorragias y vómitos. Toxicidad oral aguda LD50 conejo : 900 mg/kg |
| Inhalación | Dificultades respiratorias, dolor de garganta, tos. Puede llegar a causar edema pulmonar si la concentración en el aire es muy elevada. LC 50 inhalación rata 1 hora: 3124 ppm |

| 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS |
| --- |
| 12.1.- Ecotoxicidad: 12.2.- Movilidad. | Es perjudicial para las aguas dado su carácter fuertemente ácido con el consiguiente peligro para la fauna acuática. Lepomis macrochirus 96 horas LC50: 20 mg/l Importante en agua, aire y suelo.. |
| 12.3.- Persistencia y degradabilidad | N.D |
| 12.4.- Potencial de bioacumulació | N.D |
| 12.5.- Otros efectos : | N.D |

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación del producto y residuos El producto y los envases se deben eliminar según las disposiciones locales o nacionales vigentes.

| 14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE |
| --- |
| Nº UN: | 3264 |
| ADR: | Etiqueta: Corrosivo Clase: 8 , 17º b Nº Panel naranja en cisterna : 80 - 3264 |
| IMDG: | Clase 8 Grupo de embalaje: II |
| IATA: | Clase 8 Grupo de embalaje: II |

| 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS |
| --- |
| Informacion según la Directiva 67/548CEE y 1999/45 CE |
| Clasificación de peligrosidad del producto: | Irritante |
|  | Xi Irritante |
| La información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 /CEE. Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 67/548 y 1999/45 de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosas y sus sucesivass adaptaciones. Asimismo está de acuerdo con legislación española sobre el Reglamento de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, aprobado por R.D. 363/1995 y por R.D. 1078/1993 y sus sucesivass adaptaciones |

| 16. OTRAS INFORMACIONES |
| --- |
| FRASES R |
| R 36/37/38 | Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. |
| FRASES S |
| S 2 S 13 S 26 S 36/37 S 45 | Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico Úsen indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta). |
| N.A. = no aplicable N.D. = no definido |

# Text boxes

X