|  | FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD | Francisco de Luis, S.L. C/ Los llanillos, 23 P.I. Las Majoreras – Gran Canaria Tlf: + 34 (9) 28 734494 Fax: + 34 (9) 28 734493 Email: comercial@fdeluis.es |
| --- | --- | --- |
|  | PAF - 18 | Version .2 – Fecha De Revisión:10.07.2008 – Fecha de Impresión: 12.08.2008 |
| 1 Identificación del producto y de la sociedad |
| 1.1 Nombre del producto: PAF - 18 1.2 Datos adicionales: 1.2.1 Identificación de la Sociedad: Francisco De Luis, s.l. C/ Los llanillos, 23 35259 P.I. Las Majoreras - Ingenio Tel: 928 734494 1.2.2 Teléfono de emergencia: 112 |
| 2 Identificación de los Peligros |
| 3.1 Principales Riesgos: Puede causar irritación en la piel y mucosa 3.2 Inhalación: Puede causar Irritación. 3.3 Contacto con la Piel: Puede causar Irritación y eccemas. 3.4 Contacto Con Los Ojos: Puede causar quemaduras. 3.5 Ingestión: Indisposición y Vómitos 3.6 Riesgos Medioambientales: El producto puede hidrolizarse y formar precipitados de hidróxido de metal, según el nivel de dilución. |
| 3 Composición/Información sobre los componentes |
| valor del PH. Componentes Nº CAS1 Nº ONU SÍMBOLO FRASES R FRASES S Solución de Policloruro de Aluminio 1327-41-9 3264 C 34,36,37,38 26,28,38,37,39 |
| 4 Primeros auxilios |
| 4.1 Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua limpia durante 15 minutos y con los párpados abiertos. Control posterior por el oculista (con esta ficha de seguridad). 4.2 Contacto con la piel: Desprenderse de las ropas contaminadas. Lavar con agua 4.3 Ingestión: Beber agua o leche y acudir al médico. No provocar vómitos 4.4 Inhalación: Reposo, respirar aire fresco. |
| 5 Medida de lucha contra incendios |
| 5.1 Sistemas de extinción recomendados: No inflamable, utilizar medios apropiados para el material de contacto 5.2 Sistemas de extinción contraindicados: No aplica 5.3 Riesgos particulares en la lucha contra incendios: Descomposición Termica (>200 ºC) puede producir humos de HCL ó SOx No inhalar humos que se desprendan en la descomposición del producto. 5.4 Equipo de protección especial para el personal: Equipo de seguridad adecuado. |
| 6 Medidas en caso de vertido accidental |
| 6.1 Precauciones individuales: Utilizar ropas protectoras adecuadas 6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado o en un río. Si ocurre, avisar a las autoridades. 6.3 Métodos de limpieza: En suelo: Lavar con abundante agua 8neutralizar con hidróxido sódico o cálcico, carbonato sódico o cálcico). En Agua: Informar a las autoridades de protección civil. |
| 7 Manipulación y almacenamiento |
| 7.1 Manipulación: Manipular en ambientes ventilados, Evitar el contacto con piel y ojos. Aplicar las Precauciones habituales de seguridad e higiene en la manipulación de productos químicos 7.2 Almacenamiento: conservar el producto en equipos de material resistente al ácido: Poliéster, Fibra de Vidrio, Polietileno, polipropileno. Estabilidad aproximadamente un año. |
| 8 Control de exposición/ protección individual |
| 8.1 Disposición de Ingeniería: Parámetros de Control Identificación del área y métodos de trabajo para prevenir el contacto directo con el producto 8.2 Equipo de protección personal 8.2.1 Protección respiratoria: No aplica 8.2.2 Protección de la piel y cuerpo: Utilizar Ropas protectoras 8.2.3 Protección de los ojos: Utilizar gafas de seguridad con protecciones laterales. |
| 9 Propiedades físicas y Químicas |
| 9.1 Aspecto: líquido claro 9.2 Olor: Inapreciable 9.3 Color amarillento 9.4 PH (sol. 1%, v/v): 3,9 ( 0,2 9.5 Tª de descomposición: 200 ºC  9.6 Tº de ebullición: 110 ( 10 ºC 9.7 Densidad aparente (a 20ºC, g/cc) 1,36 ( 0,02 9.8 Solubilidad en agua(% peso): Completa a 20ºC 9.9 Solubilidad en Disolventes Organicos: NO 9.10 Propiedades oxidantes: ----- 9.11 Otros: ----- |
| 10 Estabilidad y reactividad |
| 10.1 Condiciones a evitar: Evitar contacto con clorito, hipoclorito y sulfito. 10.2 Materias a evitar: superficies galvanizadas y acero al carbono. 10.3 Productos de descomposición peligrosos: Descomposición térmica (>200ºC), puede liberar humos de HCL o SOx |
| 11 Informaciones toxicológicas |
| 11.1 DL50 Oral rata (mg/kg): no existen datos 11.2 DL50 intraperitoneal ratón (mg/kg): no existen datos 11.3 TLV (US): 2 mg AL/m3 Las salpicaduras causan quemadas en mucosas, ojos y órganos respiratorios. |
| 12 Informaciones ecológicas |
| 12.1. Concentración tóxica : 12.1 Algas: 1, 75 ( 0,25 mg/l 12.2 Protozoos (Microregma): 12 mg/l El producto es una sustancia/preparación inorgánica. Si se hidroliza forma precipitados de hidróxido de metal (PH 5-7), por lo que disminuye el PH del Agua. Si existen Fosfatos, puede formarse complejos de fosfátos metálicos. |
| 13 Consideraciones relativas a la eliminación |
| 13.1 Residuo de vertidos ocasionales: Diluir con agua, neutralizar con hidróxido cálcico. 13.2 Residuo de embalaje contaminado: Envío a vertedero autorizado |
| 14 informaciones relativas al transporte |
| 14 .1 Carretera: Nº ONU 3264 ADR2/RID3: Clase 8 Descripción: Líquido inorgánico corrosivo Ácido Etiqueta ADR/RID 8 Identificación del peligro: 80. Grupo embalaje: C) 14.2 Marítimo Clase 8 IMDG4 Etiqueta 8 |
| 15 Informaciones reglamentarias |
| 15.1 Etiqueta CEE: Símbolo: C 15.2 Frases riesgo (R): R- 34 Provoca quemaduras R - 36/38 Irrita los ojos y la piel R – 37 Irrita las vías respiratorias 15.3 Frases seguridad (S) S - 26 En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S - 28 En caso de contacto con la piel lávese inmediatamente. S - 37 Utilizar guantes adecuados. S – 38 En caso de ventilación insuficiente úsese equipo respiratorio adecuado, S-39 Úsese protección para ojos/ cara 15.4 Nº EINECS5: 215-477-2 15.5 Nº CAS1 1327-41-9 |
| 16 Referencias |
| CEN-TC 164 Enero 1995 Este producto Cumple con la norma UNE-EN-883:1997 |
| Sg.Dir. EU 93/112 ISO/DIS 11014 1 Chemical Abstracts Service Registry Number. 2 European Agreement Concerning The International Carriage Of Dangerous Goods By Road. 3 Regulations Concerning International Carriage Of Dangerous Goods By Rail. 4 International Maritime Transport Of Dangerous Goods 5 European Inventory Of Existing Comercial Chemical Substances |
| La información de esta ficha de datos de seguridad del producto, está basada en los conocimientos actuales y las leyes vigentes de la U.E. y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios esta fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. |

Edición: 1

Versión: Julio 2003