FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TERBERT

Fecha últma revisión:  16/06/99

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			TERBERT				Suspensión concentrada (SC)

HERBICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS

Terbutrina		49	886-50-0

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Irritante

Síntomas de intoxicación:	Náuseas, vómitos, tos, decaimiento, temblores, convulsiones

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:	Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:		Si la persona no respira: respiración artificial

Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

Ingestión:		Si se ha ingerido y la persona está consciente provoque el vómito

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico Sulfato sódico como purgante. Tratamiento sintomático. En caso de ingestión practique lavado gástrico seguido de la administración de carbón activado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente

Color:				Blanco

Olor:				Indefinido, mezcla de los componentes químicos de la fórmula.

pH:				6,5 – 7,0

Densidad relativa (agua=1):	 1,10-1,15		g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Dispersable.

Punto de inflamación:		No inflamable.

Punto de fusión:			--

Punto de ebullición: 		--

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	2.400-2.980	mg/kg. (Calculada)

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en ratas:	10.000		mg/kg.

Sensibilización:		n.p.

Contacto con los Ojos:	Moderadamente irritante.

Inhalación:		Sin efectos (para un ensayo de 21 días en conejos)

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Degradabilidad: Después de la administración oral 73-85 % se elimina en forma metabolizada durante 24 horas en las heces. En el suelo la actividad residual dura tres meses.

Ecotoxicidad:	Terrestre: 	Categoría A

Acuática:	Categoría B

Abejas:

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: SUSTANCIAS LIQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

Numero NU:		3082

Carretera -ADR:	9-11ºC		Etiqueta : 9

No. de Identificación:	90

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro:	Xi.	Irritante

Riesgos especiales:	R36/38: Irrita los ojos y la piel:

Avisos de seguridad:	S2:	Manténgase fuera del alcance de los niños

S13:	Manténgase fuera de alimentos, bebidas y piensos

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.