Fecha de emisión:14/07/04. Revisión 2

# FICHA DE SEGURIDAD

- IDENTIFICACIÓN

- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

SW-401,  Sal soluble para azulejo porcelánico

- USOS DEL PRODUCTO

Pigmento inorgánico para la industria cerámica

- SOCIEDAD FABRICANTE

WENDEL EMAIL IBERICA, S.A.

Ctra. Valencia-Barcelona km.44.1     C.P. 12.520 Nules, Castellón  (ESPAÑA).

TEL: +34 964 659021 FAX: +34 964 673887

- TELEFONO DE URGENCIAS

TEL: +34 964 659021

Instituto Nacional de Toxicología: +34 915 620 420

- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Caracterización química: Disolución acuosa de complejos metálicos.

1%-100% Hidróxido sódico

CAS: 1310-73-2   EINECS: 215-185-5

C	R35

1%-100% Pentóxido de vanadio

CAS: 1314-62-1  EINECS: 215-239-8

N, T	R20/22, R37, R48/23, R51/53, R63, R68

- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación:

Según la Directiva Europea vigente (1999/45/CE, 2001/60/CE, 2001/58/CE) y la legislación española    R.D. 255/2003 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el producto se considera:

Toxico

Efectos en la salud:

El producto es altamente corrosivo, en contacto con la piel causa serias quemaduras.

Este producto es tóxico: seriamente perjudicial (desórdenes funcionales o cambios morfológicos significantes)

Este producto es nocivo – Se sospecha que puede afectar al feto-

Posible riesgo de efectos irreversibles.

Efectos en el medio ambiente:

Nocivo para los organismos acuáticos, puede causar efectos prolongados adversos en el medio acuático. No es biodegradable y es bioacumulable.

- PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas y limpiarse con agua y jabón todas las áreas corporales sospechosas de haber entrado en contacto con el preparado.

- Contacto con los ojos: No usar lavaojos, no usar pomadas de ningún tipo. Dar baños de agua a los ojos abriendo los párpados durante varios minutos. (Quitar las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad). Después de lavar tapar la zona afectada con unas gasas estériles o un trapo limpio y seco. Proporcionar asistencia médica.

- Inhalación: Sacar al empleado al aire libre y que permanezca en reposo.

- Ingestión: No inducir el vómito bajo ninguna circunstancia. Limpiar y enjuagar bien la boca. Dar a beber parafina líquida, no dar leche ni ningún tipo de grasa animal ni vegetal.

En caso de ingestión e/o inhalación significativa consultar al médico.

- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio en las proximidades, ninguna restricción en cuanto respecta a los medios de extinción. Recomendados agua, CO2, espuma.

- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Usar máscara, guantes y ropa protectora adecuada y recoger rápidamente el producto. En caso de productos en suspensión acuosa recoger el contenido con medios absorbentes, limitando la expansión con arena o tierra. Mantener el producto lejos de los desagües.

- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- MANIPULACIÓN:

Manipular el producto evitando la inhalación de los vapores. No comer ni beber durante su manipulación.

- ALMACENAJE:

No presenta ninguna condición particular de almacenamiento.

- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

- VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN

Pentóxido de vanadio 	TLV TWA: 0.05 ppm

Hidróxido sodico		TLV STEL: 2 mg/m3

- PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Usar protección adecuada cuando la ventilación sea insuficiente o la exposición prolongada. Usar protección respiratoria adecuada. Equipo del tipo CEN/FFP-2(S) o CEN/FFP-3(S).

- PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar visor o gafas  protectoras adecuadas.

- PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Usar guantes protectores de PVC, neopreno o goma.

Mantener las consabidas precauciones para la manipulación de productos químicos.

- PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto físico...............................	Líquido

Olor...............................................	Inodoro.

Color.............................................	Naranja

Punto de ebullición.......................	n.a.

Punto de fusión.............................	n.a.

Presión de vapor...........................	n.a.

Propiedades comburentes............  	n.a.

Peligro de explosión......................	No explosivo

Densidad relativa...........................  1.15-1.35

Hidrosolubilidad:........................... miscible

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en las condiciones normales de uso.

- INFORMACION TOXICOLÓGICA

La concentración de las sustancias determinará la toxicidad del preparado. El producto no contiene sustancias tóxicas relevantes.

- INFORMACIÓN ECOLOGICA

Evitar en lo posible la dispersión del producto en el ambiente.

Lista de sustancias peligrosas para le medioambiente y su correspondiente clasificación:

1% - 100% Pentóxido de vanadio

CAS: 1314-62-1  EINECS: 215-239-8

R51/53 Toxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos prolongados en el medio acuático.

- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

Recuperar siempre que sea posible. Enviar a una vertedero autorizado o para incineración bajo condiciones controladas.

La eliminación de los residuos debe ser efectuada cumpliendo el R.D. 833/1988 con las sucesivas modificaciones y disposiciones de las autoridades regionales.

- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR-UN nº: 3285

ADR clase: 6.1  III

- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- ETIQUETADO

SW-401

T

R35, R63, R68, R48/23, R52/53

S26, S38, S45, S60, S61, S36/37/39

Contiene pentóxido de vanadio e hidróxido sódico.

- REGLAMENTACION

Según la Directiva Europea vigente (1999/45/CE, 2001/60/CE, 2001/58/CE) sobre clasificación y envasado y la legislación española sobre sustancias peligrosas (R.D. 255/2003).

- OTRAS INFORMACIONES

R35 Causa quemaduras severas

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R68 Posible riesgo de efectos irreversibles.

R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico,  ( si es posible, muéstrese la etiqueta.)

S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61 Evítese su liberación en el medio ambiente. Recábense instrucciones específicas /las fichas de seguridad.

S36/37/39 Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos /la cara.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo a los procedimientos de una buena higiene industrial.

El uso de dicha información y las condiciones de uso del producto, quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.

WENDEL EMAIL IBERICA, S.A. no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por la eventual inexactitud o incompleta información así como las consecuencias del uso inadecuado del producto.

# Text boxes

WENDEL EMAIL IBERICA, S.A.

Ctra. Nal. 340, Km 44.1, Apdo 113

12520 Nules, Castellón  (Spain)

Tel: +34 964 659 021 - Fax: +34 964 673 887